## Slide 1
HAMTCBP56TFTCS
Vestavná indukční varná deska ID Series 6 – šířka 65 cm
4 varné zóny, Bluetooth + Wi-Fi připojení, TFT displej, Varycook, Multizone, Booster 4x, Senzor varu
Bezdotyková technologie ovládání chladničky
Hlavní vlastnosti
Počet varných zón 6 (4 úrovně výkonu k nastavení)
Cívky Obdélníkové vlevo/kulaté vpravo
Celkový příkon (W) 7400
Jištění (A) L / 230V~ 16 při 2 kW s omezením výkonu
Jištění (A) L1, L2 / 400V~ 16 při 7,4kW - bez omezení výkonu
Kmitočet sítě (Hz) 50 až 60
Standardní připojení s použitím libovolných dvou fází, např. (L1, L2,N,PE) 400V~ Možnost připojení pouze jednofázově (L,N,PE) 230V~ V obou případech nesmí být naměřené napětí mezi libovolným fázovým vodičem a středním vodičem mimo povolenou toleranci, tedy 230 V ~ ± 10 %
Varné zóny
Levá přední 2x200x90 mm, 2,2 kW/ Booster 3,7 kW
Levá zadní 2x200x90 mm, 2,2 kW/ Booster 3,7 kW
Pravá zadní 210 mm, 2,1 kW/ Booster 3,2 kW
Pravá dolní 150 mm, 1,2 kW/ Booster 2,0 kW
Min Ø dna varné nádoby 90 mm
Min Ø dna varné nádoby pro pravou zadní zónu 140 mm
1x Flexy & Varycook: Rozměry 200x380 mm, Min Ø dna varné nádoby 160 mm, 3,0 kW/ Booster 3,7 kW
Funkce
Cook with me - Wi-Fi + Bluetooth připojení k aplikaci hOn a možnost rozšíření základních možností o bohatý obsah včetně receptů a tipů k vaření v aplikaci nebo v UI
VaryCook – vyhrazená oblast se třemi tepelnými zónami, které lze variabilně využít po dobu celého procesu vaření, stačí posunout hrnec na vybranou zónu
Multizone - přizpůsobení velikostem hrnců a pánví pro rovnoměrné vaření
Power Management – v případě nízkého výkonu domácnosti můžeme omezit příkon desky na následující maximální hodnoty: 2; 2.5; 3; 3.5; 4.5; 5.5; 6.8 kW.
Preci Synch – digestoř se automaticky nastaví na správný sací výkon podle úrovně výkonu varné desky (pouze s kompatibilním odsavačem)
Dotykové ovládání - TFT displej
15 úrovní výkonu, Časovač, Booster (4x), Funkce Pauza
Senzor varu - systém sleduje teplotu dna hrnce a bod varu vody a komunikuje s UI, aktivace je možná přes UI nebo aplikaci
Bezpečnost
Dětská pojistka, Ukazatel zbytkového tepla
Ochrana před přehřátím, Ochrana při vylití tekutin
Příslušenství
1x teplotní sonda PreciProbe
1x lopatka
Logistická data
Kód 33803392
EAN 8059019084558
Barva Černé sklo
Rozměry výrobku V × Š × H (mm) 51 × 650 × 510
Čistá váha výrobku (kg) 13,9
Rozměry balení V × Š × H (mm) 110 × 850 × 930
Hmotnost s obalem (kg) 17,5
65 cm
TFT displej
– doplňkové funkce k vaření
VaryCook – tři tepelné zóny pro variabilní vaření
Funkce Booster pro všechny čtyři zóny
WiFi+Bluetooth
Aplikace hOn
Multizone
– rovnoměrné vaření bez ohledu na tvar hrnce
Teplotní sonda
s lopatkou