## Slide 1
HWS247GEH1
Volně stojící vinotéka
Jednozónová, Wifi, elektronické ovládání, 3D LED osvětlení, 5 dřevěných polic, tichý chod - antivibrační systém, uhlíkový filtr
Hlavní vlastnosti (Nařízení v přenesené pravomoci: (EU) 2019/2016)
Třída energetické účinnosti E
Celkový čistý objem (l) 450
Kapacita lahví 247
Spotřeba energie za den (kWh/24 hod) 0,293
Roční spotřeba energie (kWh/rok) 107
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1 pW) 35
Emisní třída hluku šířeného vzduchem B
Klimatická třída SN - ST 10°- 38°C
Třída energetické účinnosti světla G
Vlastnosti
Wifi – připojení k aplikaci hOn s možností ovládání na dálku
Spolupráce s informační on-line platformou Vivino
Jedna teplotní zóna 5°C - 20°C
Elektronické ovládání
Externí digitální dotykový displej na horní hraně dvířek s indikací % vzdušné vlhkosti
Natural Air Flow – automaticky optimalizovaná vzdušná vlhkost
Aktivní cirkulace vzduchu pomocí vnitřního ventilátoru
Antivibrační systém - tichý provoz
Vizuální i zvuková signalizace otevřených dveří a jiných hlášení
Automatické odmrazování
Funkce kompenzace při nízké teplotě – zabezpečuje stabilitu teplotu: Jestliže je teplota okolí nižší než nastavená teplota, vinotéka automaticky spustí funkci kompenzace při nízké teplotě, která spotřebič ohřeje. Když teplota ve spotřebiči dosáhne nastavené teploty, funkce kompenzace při nízké teplotě se automaticky vypne.
Konstrukce
5 dřevěných polic
1 výparník instalovaný za estetickým dekoračním krytem
3D LED osvětlení
Transparentní sklo s ochranou proti UV záření; Uhlíkový pachový filtr součástí
Polohovatelné nožičky (2 vpředu)
Zámek dveří (2 klíčky); Otevírání dveří pravé (možná záměna)
1 kompresor
Chladivo R600a
Logistická data
Kód 34005603
EAN 6930265343632
Barva Nerez
Rozměry výrobku v x š x h (mm) 1900 x 595 x 639
Čistá váha výrobku (kg) 92
Rozměry balení v x š x h (mm) 1930 x 655 x 745
Hmotnost s obalem (kg) 102
Parametry odpovídají Nařízení v přenesené pravomoci: (EU) 2019/2016
Více informací o výrobku naleznete pod tímto QR kódem:
Externí dotykový displej
Tichý chod - antivibrační kompresor
Dvířka s ochranou proti UV záření
Úsporné LED osvětlení
Pachový uhlíkový filtr
Zámek dveří s 2 klíčky
Powered by
Wifi
připojení s možností ovládání přes aplikaci hOn