## Slide 1
CI642CBB/1
Vestavná indukční deska šíře 60 cm
Power Management, 4 varné zóny, dotykové ovládání, časovač, dětská pojistka, 4x Booster
Hlavní vlastnosti
Počet varných zón 4 (kruhové induktory)
Celkový příkon (W) 7200
Jištění (A) L / 230V~ 16 při 2,5kW až 3,5kW
Jištění (A) L1, L2 / 400V~ 10 při 4,5kW
Jištění (A) L1, L2 / 400V~ 16 při 5,5kW
Jištění (A) L1, L2 / 400V~ 16 při 7,2kW - bez omezení výkonu
Power Management
nastavení maximálního výkonu desky v úrovních: 2,5/ 3,5/ 4,5/ 5,5/ 7,2 kW
s ohledem na parametry instalovaného elektrického příkonu (hodnoty jističů)
Standardní připojení s použitím libovolných dvou fází, např. (L1, L2,N,PE) 400V~
Možnost připojení pouze jednofázově s Power Managementem (L,N,PE) 230V~
Napájecí napětí mezi fází/fázemi a středním vodičem musí být 230 V~ v toleranci ČSN
Varné zóny
Levá přední: Ø 210 mm, 2300 W/ Booster 3000 W
Minimální Ø dna varné nádoby pro varnou zónu je 160 mm
Levá zadní: Ø 160 mm, 1200 W/ Booster 1500 W
Minimální Ø dna varné nádoby pro varnou zónu je 120 mm
Pravá zadní: Ø 180 mm, 1800 W/ Booster 2100 W
Minimální Ø dna varné nádoby pro varnou zónu je 140 mm
Pravá přední: Ø 160 mm, 1200 W/ Booster 1500 W
Minimální Ø dna varné nádoby pro varnou zónu je 120 mm
Funkce
Centrální dotykové ovládání
9 úrovní výkonu
Ukazatel zbytkového tepla
Časovač
Booster (4x)
Tlačítko Pauza
Bezpečnost
Dětská pojistka
Ochrana před přehřátím
Časovač
Celkový
příkon
Centrální dotykové ovládání
Logistická data
Kód 33803265
EAN 8059019067780
Provedení Rovné hrany
Rozměry výrobku v x š x h (mm) 60 x 590 x 520
Čistá váha výrobku (kg) 11
Rozměry balení v x š x h (mm) 115 x 690 x 645
Hmotnost s obalem (kg) 12
60 cm
Touch
Dětská pojistka
Child Lock
7,2 kW
Okamžité zvýšení výkonu
Booster
Power
Management
Nastavení maximálního výkonu desky dle možností příkonu