## Slide 1
HAIF64DCS
Vestavná indukční varná deska ID Series 2 – šířka 60 cm
4 varné zóny, Bluetooth + Wi-Fi připojení, Flexi & Varycook, dotykové ovládání – dvojitý slider, 4x Booster
Hlavní vlastnosti
Počet varných zón 4
Celkový příkon (W) 7400
Jištění (A) L / 230V~ 16 při 3,5 kW s omezením výkonu
Jištění (A) L1, L2 / 400V~ 16 při 7,4kW - bez omezení výkonu
Kmitočet sítě (Hz) 50 až 60
Standardní připojení s použitím libovolných dvou fází, např. (L1, L2,N,PE) 400V~ Možnost připojení pouze jednofázově (L,N,PE) 230V~
V obou případech nesmí být naměřené napětí mezi libovolným fázovým vodičem a středním vodičem mimo povolenou toleranci, tedy 230 V ~ ± 10 %.
Varné zóny
Levá přední 200x185 mm, 2,0 kW/ Booster 3,0 kW
Levá přední 200x185 mm, 2,0 kW/ Booster 3,0 kW
Min Ø dna varné nádoby pro levé zóny 120 mm
Flexi & VaryCook: V/Š - 200 x 380 mm, 3,0 kW/ Booster 3,7 kW
Min Ø dna varné nádoby pro Flexi & Varycook 220 mm
Pravá zadní: Ø 210 mm, 2,1 kW/ Booster 3,2 kW
Pravá přední: Ø 150 mm, 1,2 kW/ Booster 2,0 kW
Min Ø varné nádoby 140/90 mm
Funkce
Cook with me – Wi-Fi + Bluetooth připojení k aplikaci hOn a možnost rozšíření základních možností o bohatý obsah včetně receptů a tipů k vaření
VaryCook – vyhrazená oblast se třemi tepelnými zónami, které lze variabilně využít po dobu celého procesu vaření, stačí posunout hrnec na vybranou zónu
Funkce PreciSynch – Odsavač automaticky nastaví na správný sací výkon podle stupně výkonu varné desky (pouze s kompatibilním odsavačem)
Power Management – V případě nízkého příkonu domácnosti můžeme omezit příkon desky na následující maximální hodnoty: 2, 2,5, 3, 3,5, 4,5, 5,5 nebo 6,8 kW. Funkce Pauza, Rozpouštění, Mírné vaření, Vaření
Dotykové ovládání - Dvojité slidery – červeně podsvícené
15 úrovní výkonu, Časovač, Booster (4x)
Bezpečnost
Dětská pojistka
Ukazatel zbytkového tepla
Ochrana před přehřátím
Ochrana při vylití tekutin
Logistická data
Kód 33803558
EAN 8059019097237
Barva Černé sklo
Rozměry výrobku V × Š × H (mm) 51 × 590 × 510
Čistá váha výrobku (kg) 11,0
Rozměry balení V × Š × H (mm) 100 × 750 × 620
Hmotnost s obalem (kg) 14,3
Cook with me
–
široká nabídka receptů v aplikaci hOn
Ovládání
Dvojitý slider
VaryCook – tři tepelné zóny pro variabilní vaření
Funkce Booster pro všechny čtyři zóny
Harmonický design, který perfektně ladí s celou ID Series 2
60 cm